## Slide 1
Scheme2R：状态相关的多能源联合预测框架
输入定义 → 独立时序编码 → 状态相关有向共享 → 未来 4 步预测
INPUT
TASK ENCODING
ROUTING AND FUSION
OUTPUT
T_in = { e, c, h, g, R }
e electricity
c cooling
h heating
g gas
R weather + calendar (F=12)
tensor order: [e,c,h,g]
历史输入窗口
X_(t-23:t)
L = 24，1 h采样
loads [B,24,4]
exog [B,24,12]
每任务：[B,24,1] ⊕ [B,24,12]
→ [B,24,13]
预测目标：4 类负荷
预测长度：H = 4
只使用历史外生变量
e electricity
DS-TCN (k=5, d=1/2/4, RF=29)
[B,24,32] → [B,32]
c cooling
DS-TCN (k=5, d=1/2/4, RF=29)
[B,24,32] → [B,32]
h heating
DS-TCN (k=5, d=1/2/4, RF=29)
[B,24,32] → [B,32]
g gas
DS-TCN (k=5, d=1/2/4, RF=29)
[B,24,32] → [B,32]
任务表示 H
stack → [B, T=4, D=32]
四个编码器参数独立
增强状态与预测步上下文
天气 + 日历 → z [B, 16]
预测步嵌入 → [H=4, dₚ=4]
目标/来源角色嵌入：[T=4, dₑ=8]
两级动态有向路由
ρ：共享强度 [B,H=4,T=4]
π：来源分配 [B,H=4,T=4,T=4]
G = ρ × π：最终门控
非对角任务对：4×(4−1)=12 条有向边
[B,H=4,T=4,T=4]
目标任务决定是否共享；
来源任务决定从谁共享；
自连接 gᵢ←ᵢ = 0；
每个预测步可产生不同路由。
低秩跨任务消息 + 稳定残差融合
消息投影 → LayerNorm → α_i 残差
四个目标残差节点：α_e / α_c / α_h / α_g
融合表示 [B,H=4,T=4,D=32]
任务—预测步专属预测头
T=4 个任务 × H=4 个预测步
每个头输出 1 个标量
未来 4 步预测 Ŷ [B,H=4,T=4]
第 2 维 H：t+1, t+2, t+3, t+4
第 3 维 T：electricity / cooling / heating / gas
图 1. Scheme2R 的输入定义、动态有向共享过程与四任务多步预测输出。